## Slide 1
FIRMWARE
UPGRADE
GUIDE
Stand Alone Type DFS-T4 DVR SYSTEM
Revision Date : 2004. 08. 16.

## Slide 2: • INSTALL
1
1. DVR Upgrade 모드 부팅하기
• HDD에 저장된 아이피로 부팅
① DVR 전원이 뽑힌 상태에서 전면 키패드 버튼 ‘MENU’ + ‘ENTER’ 버튼을 동시에 누른 상태에서 전원을 꼽습니다.
② 업그레이드 대기 상태에서 전면 LED ‘ALARM’ 과 ‘NETWORK’에 불이 들어 오는 것을 확인합니다.
③ 이 모드에서는 사용자가 지정한 아이피로 통신이 가능한 반면에 전송 속도가 느린 단점이 있습니다.
• 크로스 케이블을 통한 직접연결(192.168.50.2(PC와 직접 연결된 상태)로 부팅)
① DVR 전원이 뽑힌 상태에서 전면 키패드 버튼 ‘SCR_MODE’ + ‘RETURN’ 버튼을 동시에 누른 상태에서 전원을 꼽습니다.
② 업그레이드 대기 상태에서 전면 LED ‘ALARM’ 과 ‘NETWORK’에 불이 들어 오는 것을 확인합니다.
③ DVR 과 PC 본체를 크로스 케이블로 연결하고 PC 본체 IP 주소를 192.168.50.1 로 서브넷 마스크를
255.255.255.0 으로 세팅 합니다.
④ 이 모드에서는 DVR 과 PC가 직접 연결된 상태에서만 가능하며 전송 속도가 빠른 장점이 있습니다.
2. Image Downloader 사용법
[Image Downloader Main Window]
• PC에 DVR세트에 포함되어 있는 Install CD를 넣은 후 ‘Image Downloader’ 폴더에 있 는 ethDownloader.exe
를 Copy 합니다.
• 본사 홈페이지에 접속하여 최신 펌웨어 혹은 PTZ 프로토콜을 다운로드 받아 PC 특정폴더에 저장 시킵니다.
• PC에 복사 시킨 ethDownloader.exe를 실행 시킵니다.
• 다운로드 형태 중 사용자에 맞는 형태를 선택합니다.
①
②
③
④
⑤
③

## Slide 3: • INSTALL
2
① 인증키 : 현재 사용 하지 않는 기능입니다. (사용불가)
② Target IP : 현재 연결되어 있는 DVR(펌웨어 Upgrade 할 DVR)의 IP Address 를 입력합니다. DVR의 Upgrade Mode 에 따른 IP를 세팅하십시오. ( default : 192.168.0.1 )
③ Target Port : DVR과 PC간의 연결포트를 입력합니다. ( default : 5000 변경불가)
④ 다운로드 형태 지정
ⓐ 어플리케이션 이미지만 다운로드
application + ptz_data 만 Upgrade 합니다. MAC Address 변경은 불가합니다. ( image filename = iDVR400T.img )
ⓑ PTZ 이미지 다운로드
PTZ 이미지를 다운로드 하고 제품 플래시 메모리에 Protocol을 저장합니다. ( image filename = ptzimage.bin )
ⓒ PTZ 데이터 편집 버튼
PTZ 데이터 이미지 생성기창을 띄웁니다.
ⓓ 이미지경로 : 다운로드 할 이미지를 선택합니다.
⑤ 다운로드 : DVR IP 및 다운로드 형태 지정한 후 펌웨어 및 PTZ Protocol 다운로드 시킵니다.
ⓐ
ⓑ
ⓒ
ⓓ

## Slide 4
3
※ version 1.3 부터 펌웨어 업데이트 상황이 화면을 통하여 지원되었기 때문에 version 1.3 이하
에서 펌웨어 업그레이드시 화면이 나오지 않은 것은 에러가 아닙니다. 참고 바랍니다.
(준비시 NETWORK,ALARM LED 점등,firmware 업데이트시 RECORD LED 점등)
※ Uprade가 끝날때까지 절대로 전원를 끄지 마십시요.
※ 어플이케이션 이미지만 다운로드" 옵션은 사용자가 추가한 프로토콜을 사용할 수 없게 만듭니다.
(기존에 추가한 PTZ 프로토콜이 있는 상태에서 이 옵션을 선택하여 다운로드를 하면 기존에 추가한
PTZ 프로토콜은 기본 회사에서 공급한 PTZ 프로토콜로 덥어 씌워지기 때문에 추가한 프로토콜 데이터는
날아가게 됩니다. 주의하시기 바랍니다.)